## Slide 1: STM32 HAL Library&레지스터 분석 1.GPIO
Baccus

## Slide 2: SMT32F1 HAL Drivers - GPIO
GPIO HAL API는 총 6가지 입니다
  HAL_GPIO_Init()
  HAL_GPIO_DeInit()
  HAL_GPIO_ReadPin()
  HAL_GPIO_WritePin()
  HAL_GPIO_TogglePin ()
모든 GPIO핀은 입력/출력/대체기능 모드로 설정할 수 있습니다.
입력모드(Input Mode) – 3
  플로팅(Floating) , 풀업(Pull-up) ,풀다운(Pull-down), 아날로그입력
출력모드 (2가지)
  오픈드레인(Open drain), 푸시-풀(Push-full)
대체기능(Alternate function

## Slide 3: SMT32F1 HAL Drivers – 1.GPIO 초기화
1.GPIO 초기화
  Static GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
  GPIO_InitStruct.Pin = LED2_PIN;
  HAL_GPIO_Init(LED2_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);

## Slide 4: SMT32F1 HAL Drivers – 1.GPIO 초기화
stm32f1xx_hal_ gpio.c 파일의 void HAL_GPIO_Init 함수 설명
원형 : void HAL_GPIO_Init(GPIO_TypeDef *GPIOx, GPIO_InitTypeDef *GPIO_Init)
for (position = 0U; position < GPIO_NUMBER; position++)
{
/* Get the IO position */
ioposition = (0x01U << position);
/* Get the current IO position */
iocurrent = (uint32_t)(GPIO_Init->Pin) & ioposition;
=>>
GPIO 의 Pin 번호 만큼 레지스터를 Offset하는 부분

## Slide 5: SMT32F1 HAL Drivers – 1.GPIO 초기화
switch (GPIO_Init->Mode) {
case GPIO_MODE_OUTPUT_PP:
case GPIO_MODE_OUTPUT_OD:
case GPIO_MODE_AF_PP:
case GPIO_MODE_AF_OD:
case GPIO_MODE_INPUT:
case GPIO_MODE_IT_RISING:
case GPIO_MODE_IT_FALLING:
case GPIO_MODE_IT_RISING_FALLING:
case GPIO_MODE_EVT_RISING:
case GPIO_MODE_EVT_FALLING:
case GPIO_MODE_EVT_RISING_FALLING:
if (GPIO_Init->Pull == GPIO_NOPULL)
else if (GPIO_Init->Pull == GPIO_PULLUP)
else /* GPIO_PULLDOWN */
case GPIO_MODE_ANALOG:
default: }
GPIO Mode별로 각기 다른 코드가 들어가도록 구성 해 놓은
Switch-Case문 입니다

## Slide 6: SMT32F1 HAL Drivers – 2.GPIO Toggle
2.GPIO Toggle
  HAL_GPIO_TogglePin(LED2_GPIO_PORT, LED2_PIN);
void HAL_GPIO_TogglePin(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
{
/* Check the parameters */
assert_param(IS_GPIO_PIN(GPIO_Pin));
GPIOx->ODR ^= GPIO_Pin;
}

## Slide 7: SMT32F1 HAL Drivers – 3.GPIO ReadPin
GPIO_PinState HAL_GPIO_ReadPin(GPIO_TypeDef
*GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
{
GPIO_PinState bitstatus;
/* Check the parameters */
assert_param(IS_GPIO_PIN(GPIO_Pin));
if ((GPIOx->IDR & GPIO_Pin) != (uint32_t)GPIO_PIN_RESET)
{
bitstatus = GPIO_PIN_SET;
}
else
{
bitstatus = GPIO_PIN_RESET;
}
return bitstatus;
}

## Slide 8: SMT32F1 HAL Drivers - GPIO
void HAL_GPIO_WritePin(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, GPIO_PinState PinState)
{
/* Check the parameters */
assert_param(IS_GPIO_PIN(GPIO_Pin));
assert_param(IS_GPIO_PIN_ACTION(PinState));
if (PinState != GPIO_PIN_RESET)
{
GPIOx->BSRR = GPIO_Pin;
}
else
{
GPIOx->BSRR = (uint32_t)GPIO_Pin << 16U;
}
}

## Slide 9: SMT32F1 HAL Drivers - GPIO
HAL_StatusTypeDef HAL_GPIO_LockPin(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
{
__IO uint32_t tmp = GPIO_LCKR_LCKK;
/* Apply lock key write sequence */
SET_BIT(tmp, GPIO_Pin);
/* Set LCKx bit(s): LCKK='1' + LCK[15-0] */
GPIOx->LCKR = tmp;
/* Reset LCKx bit(s): LCKK='0' + LCK[15-0] */
GPIOx->LCKR = GPIO_Pin;
/* Set LCKx bit(s): LCKK='1' + LCK[15-0] */
GPIOx->LCKR = tmp;
/* Read LCKK bit*/
tmp = GPIOx->LCKR;
if ((uint32_t)(GPIOx->LCKR & GPIO_LCKR_LCKK))
{
return HAL_OK;
}
else
{
return HAL_ERROR;
}
}

## Slide 10: SMT32F1 HAL Drivers - GPIO
void HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(uint16_t GPIO_Pin)
{
/* EXTI line interrupt detected */
if (__HAL_GPIO_EXTI_GET_IT(GPIO_Pin) != RESET)
{
__HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT(GPIO_Pin);
HAL_GPIO_EXTI_Callback(GPIO_Pin);
}
}

## Slide 11
_weak void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
{
/* Prevent unused argument(s) compilation warning */
UNUSED(GPIO_Pin);
/* NOTE: This function Should not be modified, when the callback is needed,
the HAL_GPIO_EXTI_Callback could be implemented in the user file
*/
}